| Башҡортостан Республиҡаһы Бишбүләк районы муниципаль районы Калинин ауыл Советы ауыл биләмәһе СОВЕТЫ 452054, БР, Бишбүләк районы, Усаккисеү ауылы, Совет урамы, 35 8(347)4323767 Республика Башкортостан муниципальный район Бижбулякский район СОВЕТ сельского поселения Калининский сельсовет 452054, РБ, Бижбулякский район, село Усак-Кичу, ул. Советская, 35 8(347) 4323767 |  |  |
| --- | --- | --- |

КАРАР	РЕШЕНИЕ

Об утверждении  Правил   организации освещения улиц в  сельском поселении  Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ  от  06.10.2003 г.

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения  Калининский сельсовет, Совет сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики  Башкортостан     РЕШИЛ:

1. Утвердить  Правила  организации освещения улиц в  сельском поселении  Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан (Приложение).

2. Обнародовать  настоящее решение  через информационный  стенд администрации сельского поселения Калининский сельсовет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава   сельского поселения                                     Д.Г.Юмагулов

с.Усак-Кичу   от       26 декабря     2018г

№118\33-27

|  | Приложение 1 к решению совета сельского поселения Калининский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 26 декабря 2018г г. №118\33-27 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

организации освещения улиц  в  сельском поселении  Калининский  сельсовет  муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

Статья  1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", действующим СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования  к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Уставом  сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок   организации освещения улиц и установки информационных указателей с названиями улиц и номерами домов для организаций всех форм собственности и собственников объектов недвижимости в  сельском поселении  Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан (далее-  сельское поселение).

Статья  2. Участники отношений, регулируемых

Настоящими  Правилами

Участниками являются:

2.1. Совет  сельского поселения Калининский сельсовет.

2.2. Администрация  сельского поселения Калининский сельсовет.

2.3. Исполнители (специализированные предприятия) услуг по организации освещения и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения Калининский сельсовет.

Статья  3.  Полномочия органов местного самоуправления

3.1. К полномочиям Совета сельского поселения калининский сельсовет  относятся:

3.1.1. Принятие  Правил   организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения  Калининский сельсовет.

3.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения Калининский сельсовет.

3.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения  Калининский сельсовет.

3.2. К полномочиям Главы  сельского поселения Калининский сельсовет относятся:

3.2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения  Калининский сельсовет в области организации освещения  улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения  Калининский сельсовет.

3.2.2. Утверждение, формирование и созыв совещательных и консультативных органов по вопросам организации освещения улиц  и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения  Калининский сельсовет.

3.2.3. Осуществление иных полномочий в сфере организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов  сельского поселения Калининский сельсовет.

3.3. К полномочиям Администрации   сельского поселения  Калининский сельсовет  относятся:

3.3.1. Осуществление контроля  за   деятельностью специализированных предприятий, обеспечивающих в границах  сельского поселения  Калининский сельсовет  освещение улиц и установку  указателей с названиями улиц и номерами домов.

3.3.2. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения.

3.3.3. Разработка и утверждение графика включения  и отключения уличного освещения в  сельском поселении  Калининский сельсовет,  а  также лимит потребления электроэнергии  по уличному освещению на территории сельского поселения  Калининский сельсовет.

3.3.4. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

3.3.5.  Определение количества точек уличного освещения  на основании схем сетей уличного освещения  сельского поселения  Калининский сельсовет, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

3.3.6. Инвентаризация существующих сетей уличного освещения на территории  сельского поселения.

3.3.7. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

## Статья  4. Организация уличного освещения

4.1 Общие положение, финансовое обеспечение и контроль

# 4.1.1 Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения по согласованию с Советом  сельского поселения, выступает администрация  сельского поселения  Калининский сельсовет.

# 4.1.2 Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей уличного освещения  сельского поселения  производится предприятием (организацией) осуществляющим обслуживание сетей уличного освещения, или сторонней специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности, на основании муниципального контракта утвержденного постановлением Главы  сельского поселения, в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете  сельского  поселения  Калининский сельсовет на данные цели.

# 4.1.3 Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории  сельского поселения  проводит администрация сельского  поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4.1.4 Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием уличного освещения осуществляется предприятиями, осуществляющими обслуживание сетей уличного освещения, и Администрацией  сельского поселения  Калининский сельсовет  в пределах своей компетенции.

4.1.5 Администрация  сельского поселения, ежегодно формирует муниципальный заказ на содержание уличного освещения.

4.1.6 Финансовое   обеспечение организации  уличного  освещения осуществляется за счет средств  бюджета  сельского поселения Калининский сельсовет, допускается привлечение инвестиций  и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

4.2 Основные требования к проектированию, монтажу и установке  наружного освещения сельского поселения  Калининский сельсовет.

# 4.2.1 При проектировании наружного освещения  сельского поселения  следует помимо требований настоящего положения выполнять требования главы СНиП по проектированию естественного и искусственного освещения, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативных документов.

# 4.2.2 При проектировании и устройстве наружного освещения должны обеспечиваться:

нормированные величины количественных и качественных показателей осветительных установок; экономичность установок и рациональное использование электроэнергии; надежность работы осветительных установок; безопасность обслуживающего персонала и населения; удобство обслуживания и управления осветительными установками.

# 4.2.3 Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды. Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

# 4.2.4 Проектирование  установок наружного освещения выбор опор и световых приборов должен производиться с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны и  восприятия в дневное и вечернее время.

# 4.2.5 Решения по архитектурному освещению зданий, сооружений и  рекламы, располагаемой на них, должны, как правило, предусматриваться в проектах этих зданий и сооружений. В строительной части проектов зданий и сооружений следует предусматривать закладные детали, ниши и другие устройства, необходимые для установки световых приборов, электроконструкций и прокладки осветительной сети.

# 4.2.6 Установки архитектурного освещения и световой рекламы должны быть увязаны с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия зданий и их окружения в дневное и вечернее время.

# 4.2.7 Проектирование освещения улиц, дорог и площадей должно, как правило, выполняться в составе проектов благоустройства с учетом характеристик светоотражения дорожных покрытий и решений по озеленению.

4.2.8 Проектирование и монтаж электроснабжения светильников наружного освещения объектов не являющихся муниципальной собственностью сельского поселения Калининский сельсовет, в том числе: дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов, территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, гостиниц, производится от вводных устройств и через расчетный учет электроэнергии  этих зданий с выполнением требований ПУЭ, других действующих норм и правил. Подключение к сети уличного освещения поселения возможно только по согласованию с Советом сельского поселения  и администрацией   сельского поселения.

4.2.9 Схемой развития и реконструкции электрических сетей поселения  с учетом типовых решений устанавливается расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

4.2.10 Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться немедленно обслуживающей организацией после обнаружения.

4.2.11 Освещение прилегающих территорий вновь строящихся объектов осуществляется за счет средств заказчика  с соблюдением требований данного положения, действующих норм и правил.

4.3 Управление наружным освещением

4.3.1 Включение наружного освещения улиц и дорог производится согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя).

4.3.2 Включение наружного освещения улиц, дорог и площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых территорий должно производиться при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение — при ее повышении до 10 лк.

4.3.3 Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным — телемеханическим или дистанционным.

# 4.4 Порядок определения расходов электроэнергии

# 4.4.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

# 4.4.2.  Администрация  сельского поселения  ежегодно разрабатывает и утверждает график включения и отключения уличного освещения  поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

# 4.4.3 Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация   сельского поселения.

# 4.4.4 Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией поселения перечня сетей уличного освещения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

# 4.4.5 На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии с предприятием поставщиком электрической энергии по заключенным договорам. Покупателем по договору поставки электроэнергии выступает администрация  сельского поселения.

# 4.5 Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

# 4.5.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

# 4.5.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом субъекта РФ в соответствии с действующим законодательством.

.